Esercizio 1

Data la simmetria cilindrica del problema, E = E(r) ur dove r rappresenta la distanza dall’asse dei cilindri. Applicando il teorema di Gauss ad una superficie cilindrica di raggio r ed altezza h otteniamo:

(

Per esprimere la carica Qa in funzione delle grandezze date dal problema si calcola la differenza di potenziale tra le armature del condensatore.

da cui si ottiene che

Per l’induzione elettrostatica si ottiene che

Qb = -Qa

Dopo che viene inserito il dielettrico la geometria del problema non cambia e ora possiamo calcolare il campo induzione elettrica D utilizzando il teorema di Gauss. Seguendo lo stesso procedimento del punto precedente otteniamo:

(

Da questo passiamo ad E, con E(r)=D(r)/r, e quindi si puo` calcolare la differenza di potenziale tra le armature V

Da cui possiamo ricavare la carica sulle armature del condensatore dopo che e` stato inserito il dielettrico:

Per l’induzione elettrostatica la carica sulla seconda armatura del condensatore deve essere uguale ed opposta alla carica totale contenuta all’interno del cilindro di raggio b cioe`:

Per calcolare la densita` volumica e quella superficiale delle cariche di polarizzazione utilizziamo le relazioni tra queste ed il vettore polarizzazione P.

Esercizio 2

Consideriamo una porzione dell’anello di raggio r e di spessore dr, questa puo` essere considerata come una spira percorsa da corrente, nel senso che posso definire corrente la carica che attraversa una generica sezione della spira nell’unita` di tempo. Per calcolare la corrente di che abbiamo nella spira possiamo anche considerare che in un periodo di rotazione (T=2/) l’intera carica (dQ=2rdr=2Adr/r), contenuta nella spira, attraversa una sua sezione. Quindi:

Il campo magnetico generato da una spira in un punto P, appartenente all’asse passante per il centro della spira e ortogonale al piano che la contiene, e` dato dall’espressione:

dove r e` il raggio della spira che stiamo considerando ed R e` la distanza del punto P (di coordinata h sull’asse z) da un qualsiasi punto della spira ().

Il campo risultante in P si ottiene sommando tutti i contributi infinitesimi delle spire concentriche di raggio r (con a<r<b)

dove abbiamo sostituito a di l’espressione ricavata in precedenza.

L’integrale si calcola passando alla variabile x=r2+h2, da cui dx=2rdr.