Esercizio 1

a) La carica q2 si trova in equilibrio nel punto B (vedi figura) solo se il campo elettrico prodotto dalle cariche q1 e q3 in B e` nullo.

Poiche` le cariche q1 e q3 hanno lo stesso segno la forza dovuta alle due cariche nel punto B puo` essere nulla solo se il punto B si trova all’interno del segmento AC.

Il sistema e` in equilibrio solo se le forze elettrostatiche sulle tre cariche sono contemporaneamente nulle: F1=F2=F3=0. Siccome il sistema e` isolato la somma delle forze interne deve essere nulla per cui F1+F2+F3=0, quindi se F1=0 ed F2=0 automaticamente si ha che anche F3=0.

Per trovare la condizione di equilibrio e` quindi sufficiente imporre le due seguenti condizioni:

la soluzione di queste due equazioni porta alle seguenti soluzioni (con la condizione d>x0)

sostituendo i valori numerici dati nel problema otteniamo:

d=15 cm		q3=0.25 C

Esercizio 2

a) La seconda legge di Laplace dice che un generico elemento di filo dl origina un contributo infinitesimo al campo magnetico dB pari a:

dove il prodotto vettoriale dl x ur e` nullo nei tratti rettilinei; mentre nei tratti rettilinei dl x ur e` diretto lungo l’asse z.

Il modulo del campo generato in P dalle due semicirconferenze vale:

con R pari ad a ed 2a rispettivamente per le due semicirconferenze.

Inoltre il campo generato dalla spira di raggio a e` diretto lungo l’asse z con verso negativo. Quindi il campo risultante vale:

b) Quando la spira e` immersa nel campo magnetico B=B0ux calcoliamo la forza agente sulla spira utilizziamo la legge elementare di Laplace:

dove abbiamo sfruttato il fatto che la forza risultante agente su un conduttore piano e` data dal prodotto della corrente per il campo magnetico per la distanza tra l’estremo iniziale e quello finale del conduttore, che essendo la spira chiusa e` pari a zero.

c) Il momento meccanico agente sulla spira, con momento magnetico m, immersa nel campo magnetico B e` dato da:

Essendo il momento magnetico della spira uguale a:

# Text boxes

A

q3

q2

q1

(

(

(

x

B

C

d

x0