Prova Scritta di Elettricità e Magnetismo

Torino, 9 Marzo 2005

1) Una sottile bacchetta di vetro ha forma semicircolare di raggio R=5 cm. Sulla metà superiore è uniformemente distribuita una carica +q=10-7 C e su quella inferiore è uniformemente distribuita una carica –q. Determinare il campo elettrico E nel punto P centro della semicirconferenza. Quanto vale il campo E se la bacchetta è immersa in un liquido dielettrico con costante dielettrica relativa =2.5.

2) Si considerino due fili lunghi e paralleli, distanti 2b l’uno dall’altro. Nei due fili scorra una corrente i in sensi opposti. Ricavare un’espressione per il campo magnetico B nei punti che si trovano sulla congiungente i due fili a distanza x dal punto mediano.

# Text boxes

2b

x

-

-

-

+

+

+

R

P

.